## Slide 1
Acquisition avec DA

## Slide 2
Configuration de la caméra
Dans step «Camera»
  Clickez sur Initial Platform Settings  Platform Configuration
  Paradigme Matrox: Un «système» (d’acquisition) accède à une ou plusieurs caméras
    Exemples de système: GigE, USB3, CameraLink….

## Slide 3
Configuration de la caméra
Si le système d’acquisition n’est pas configuré il faudra le faire dans MIL Config
  Soit directement par le bouton «Open MIL Config»
  Soit externement par MIL Control Center  MIL Config
Host: Pas d’acquisition possible (manque driver). Seulement depuis fichier

## Slide 4
Configuration de la caméra
Dans Capture Assistant on peut aussi configurer la carte réseau

## Slide 5
Configuration de la caméra
Comment obtient la caméra son adresse?
  DHCP= Dynamic Host Configuration Protocol
  IP Fixe
  LLA= Link Local Address

## Slide 6
Adressage IP (IPv4)
Chaque appareil a une adresse en 4 bytes : ex. 157.26.91.210
  Adresse reçue dynamiquement : DHCP (requiert serveur)
  ou Adresse fixe : mémorisée dans l'appareil
  Chaque byte offre 254 possibilités : 0 est interdit, 255 est réservé pour broadcast
Subnet mask : 4 bytes, un nombre de 1s suivi de 0s
  Ex. b11111111.b11111111.b11110000.b00000000 = FF :FF :F0 :00 = 255.255.240.0
  Chaque appareil accepte messages des appareils qui ont le même résultat subnet = IP & Mask (bitwise and)
  Ex : 157.26.91.210/255.255.240.0 et 157.26.126.123/255.255.240.0 dans même sous-réseau
  Ex : 157.26.91.210/255.255.240.0 et 157.26.64.123/255.255.240.0 ne sont pas dans même sous-réseau
Subnet mask typique : 255.255.255.0

## Slide 7
Configuration de la caméra
Avec un système défini, on peut sélectionner une caméra avec Capture Assistant
Acquire
  Freerun
  single shot
Feature browser
via Gen<I>Cam

## Slide 8
Configuration de la caméra
Feature browser

## Slide 9
Configuration de la caméra
Allocation (réservation) et configuration caméra

## Slide 10
Camera Step
Acquiert (reçoit) une image à chaque run
  Si caméra a pris une image (voir configuration du trigger)
Plusieurs acquisitions (steps) sont possibles
Plusieurs caméras aussi
Camera Live

## Slide 11
CameraSettings Step
Réglages programmatiques la caméra
  Réglages actualisés à chaque run

## Slide 12
CameraSettings Step
Réglages possibles via Feature Browser
  Bouton «Edit GenICam Features»

## Slide 13
Trigger Step
Génère un trigger pour la caméra
  SW, HW
Doit être placé avant acquisition

## Slide 14
Acquisition en rafale
Dans certains cas le traitement ne peut pas suivre la prise d’images. Dans ce cas, on prend une rafale d’images qu’on gardera en mémoire pour traiter postérieurement.
  On ne peut pas sauvegarder les images en disque, parce que l’écriture est très lente, en général plus lente que le traitement.
En DA on sauvegarde les images en mémoire en les stockant dans un tableau d’images (variable de type Image array)
Dans Platform Settings -> camera, il faudra ajuster la taille de la queue d’images
  Voir dans l’aide en ligne (F1)
  «Continuous grab mode with image queues”
Note: La queue est fonctionnelle seulement en mode déployé (runtime)

## Slide 15
Acquisition en rafale

## Slide 16
Acquisition en rafale
Exemple:
Une boucle d’acquisition avec simple prise d’image et stockage par ajout dans la variable (iciTableauimage)
Ensuite vient la boucle de traitement des images du tableu

## Slide 17
Acquisition en rafale
L’acquisition en rafale peut être amélioré avec des réglages de la caméra:
Minimiser le temps d’exposition
  Soit dans Platform Settings->Camera (une fois pour tout le programme), soit dans un step CameraSettings (si variable)

## Slide 18
Acquisition en rafale
Certaines caméras (notemment SVS et Basler) peuvent être configurées pour travailler en rafale (Burst or Sequence mode), avec des une longueur de rafale et des réglages particuliers.
Voir le manuel de la caméra concernée
Dans DA, c’est le step CameraSettings (sous «Edit GenICam features») qui permet de régler les attributs (paramètres) de la caméra. Les attributs et options varient avec la caméra.