## Slide 1
DA: Calibration
3268.1 Vision Industrielle II
Yuri López de Meneses

## Slide 2
Principe et modalités
Calibration Utility or Step
Camera Step
Stores
Uses
C:\ProgramData\
Matrox Design Assistant\
5.0\Calibrations
*.mca

## Slide 3
Types de calibration
From grid
  Grille de points
  Echelle, origine et correction
From points
  Echelle, origine et correction
Using scale
  Facteur d’echelle.
  Ne change pas l’origine

## Slide 4
Utilitaire de calibration

## Slide 5
Utilitaire de calibration
Configurer la camera
Deployer le projet
Configurer la calibration dans le GUI
  Nom de la calibration
  Type
  Nb. lignes, Nb. colonnes, pas
  Exposure time
  Prendre image: Continuous/Monoshot/Trigger
  Clicker sur “Save calibration” et “Terminate”

## Slide 6
Utilitaire de calibration

## Slide 7
Step calibration
Grid

## Slide 8
Step calibration
Mode:
Perspective = Lineaire, mais Rx≠Ry
LinearInterpolation = Look-up-table (non-linéaire)

## Slide 9
Step calibration
Points

## Slide 10
Step calibration
Scale

## Slide 11
Utilisation de la calibration
Dans camera step ou LoadImage step
Correct image pour ortho-rectification, pour pattern matching.

## Slide 12
Ortho-rectification (Corrected Image)
Corrected: crée une image synthétique tel que les pixels sont alignés avec le repère absolut. Si nécessaire «flippe» l’image pour aligner x a droite et y vers le bas.
Image calibrée
Image calibrée & ortho-rectifée

## Slide 13
Step calibration
Le step Calibration génère un fichier de calibration, mais ne calibre pas (transforme pas) l’image
L’image est calibrée seulement par les steps Camera, LoadImage, ImageCorrection ou ImageProcessing
  ImageCorrection génère seulement images ortho-rectifiées (ImageCorrection.CorrectedImage)
  ImageProcessing.OutputImageCalibration permet d’appliquer une calibration à l’image résultante.