## Slide 1
Repères (Fixtures)

## Slide 2
Repères
  Pour une image non-calibrée, le repère par défaut (Absolute) est en haut à gauche, selon les axes des pixels, et unités en pixels
  Pour une image calibrée, le repère Absolute est donné par la calibration.
DA gére différents repères (fixtures)

## Slide 3
Repères
On peut utiliser un step Fixture pour créer un repère:
    A partir de 1 point et 1 angle (relatif à Absolute)
    A partir de 2 points (et la direction entre eux)
    A partir de 2 lignes (leur intersection et un de leurs angles)
    Par décalage (Δx, Δy, Δθ) par rapport à un autre repère

## Slide 4
Repères
On peut créer des variables de type fixture et fixturearray
    Et les manipuler avec les fonctions FIXTURE(), FIXTUREARRAY() et TRANSFORMCOORDINATES()
    Exemples:

## Slide 5
Repère

## Slide 6
Repère
Exemple: Obtenir les coordonnées world correspondant au centre de l’image
Définit point au centre:
  POINT(Camera.Image.SizeX/2, Camera.Image.SizeY/2)
Sens de la transformation: Pixel to world(=Absolute)
Choix de la calibration: Celle associé à Camera.Image
TRANSFORMCOORDINATES(POINT(Camera.Image.SizeX/2, Camera.Image.SizeY/2), PixelToAbsolute, Camera.Image)

## Slide 7
Repère
Dans les steps d’analyse d’image (e.g. blob, pattern matching, modelfinder, edges) on peut utiliser les repères pour
  Définir les ROIs relatives à un repère

## Slide 8
Repère
  Pour retourner les positions (fixtures) résultantes relatives à un repère

## Slide 9
Repère
Note: On ne peut pas directement recupérer les coordonnées X ou Y d’un fixture
  MyFixture.X  ERROR!
Il faut obtenir le point origine et extraire ses coordonnées
  P = POINT(MyFixture)
  CoordX = P.X