## Slide 1: Vision industrielle Technologie des Caméras
Aldo Salvi, Yuri L. de Meneses
HE-Arc

## Slide 2: Rôle d’un capteur d’image
Convertir des photons (lumière)
en charge électrique (électrons)

## Slide 3: Bandes d’énergie des électrons (cf cours capteurs)
Eg
Eg
Eg=énergie de gap
La bande de conduction contient les électrons qui sont libres de circuler dans le solide
Métal Semi-conducteur Isolant
La bande de valence contient les électrons qui participe aux liaisons atomique
En dopant les semi-conducteurs, on augmente la quantité d’électrons susceptible de passer dans la bande de conduction.

## Slide 4: Semiconducteurs extrinsèques
Semiconducteur de type n
  Dopants: éléments de valence 5 (ex: P)
Semiconducteurs de type p
  Dopants: éléments de valence 3 (ex: B)
T > 0 K
T > 0 K
Electrons, charges négatives libres (mobiles)
Trous, charges positives libres (mobiles)

## Slide 5: Absorption
Principe: Absorption d’un photon
  Absorption d ’un photon si son énergie hn est plus grande que l ’énergie du gap
  L’application d’un champ électrique crée un courant dont l’intensité dependra de la puissance du signal lumineux
Bande de conduction
Bande de valence
Gap optique Eg
Eph = hn > Eg
electron
trou

## Slide 6: CCD/CMOS : cellule de base , conversion photon - électron
Cellule de base CMOS
  Jonction pn
Cellule de base CCD
  Photogate

## Slide 7: Capteur CCD
Principe : Cellule de base
hn
-
Chaque photodétecteur est associée à une capacité qui se charge en fonction de l’illumination. A la fin du temps d’exposition, l’intégration de la charge est bloquée et on peut commencer la lecture

## Slide 8: Capteurs d’image
Historique
  Fin des années 60: Premier capteur d’images CMOS
  1971: Invention du capteur d’images CCD, Bell Lab., M. F. Tompsett
  1986-1987: CCD de haute qualité
  1994-1995: Capteur d’images APS (E.Fossum), nouvelles technologies d’intégration CMOS
  2015: Sony annonce l’arrêt de la production de CCDs pour le 31 mars 2017.

## Slide 9: Cameras

## Slide 10: CCD Lecture des pixels (analogie du verre d’eau)

## Slide 11: CCD collection de photoélectrons
Barrières de potentiel
Well capacity
Temps d’exposition

## Slide 12: CCD: Transfert des charges
Exemple 3-phase CCD
Des solutions à 2 ou 4 phases existent aussi

## Slide 13: CCD: Readout/Amplification
Floating-difusion readout structure
ΔV = Δq/C

## Slide 14: Caméra CCD

## Slide 15: CCD (suite)
Le signal est une charge électrique, la lecture se fait de manière sérielle.
Architecture possible
Frame transfer
Interline transfer

## Slide 16: Artefacts des CCDs
Streaking/smearing
Blooming

## Slide 17: CCD: avantages et inconvénients
Haute dynamique (>100dB)
Faible bruit (<1e)
Faible courant d’obscurité
Résolution limitée
Blooming, streaking/smearing
Accès séquentiel: vitesse limitée
Intégration complexe:
  Multiples tensions requises
  ≥2 chips nécessaires
Consommation énergie plus élevée
Fabrication plus coûteuse
  Marché de niche

## Slide 18: Cameras

## Slide 19: Camera CMOS

## Slide 20: CMOS principe
Photodiode
  Équivalent à une source de courant commandée par une puissance optique
  On utilise ce courant pour charger une capacité
Notes: APS à 3 transistor: Mrst permet de reseter la lecture. Msf est un source-follower qui «copie» la tension en sortie du photodiode sur le nœud entre Msf et Msel. Le transistor Msel permet de selectionner la lecture d’un pixel sur le fil COLonne.

## Slide 21: CMOS adressage

## Slide 22: CMOS obturateur (shutter)
Rolling shutter: exposition desynchronisée de chaque pixel
  Moins cher (moins de circuiterie par pixel)
  Cadence plus élevée
Global shutter: exposition synchronisée entre pixels

## Slide 23: Active Pixel sensor

## Slide 24: Active Pixel sensor

## Slide 25: CMOS: avantages et inconvénients
Lecture signal de tension: +vitesse lecture
Accès aléatoire: +vitesse de lecture
Multiples sorties (taps): +vitesse lecture
Résolution image élevée
Intégration simplifiée: single-chip
Coût fabrication réduit
Consommation énergie plus faible
No blooming, no streaking
Bruit fixe (FPN)  calibration
Rolling shutter  global shutter
Courant d’obscurité (thermique)

## Slide 26: Caméra CMOS du commerce
Webcams, Téléphones portables
  Low-cost sensors
Capteurs « intelligents » CMOS souris :
  permet l’intégration d’une unité de traitement de signal « on chip »
Caméras industrielles
Appareil photonumérique CANON EOS 5D, Sony Alpha

## Slide 27: Paramètres importants
Nombre de pixels: 640x480, 768x576, etc…
Taille des pixels: (pixel pitch)
Facteur de remplissage
  Surface sensible/surface totale du pixel
Courant d’obscurité

## Slide 28: Paramètres importants
Rendement quantique
  Dépend fortement de la couleur (longueur d’onde de la lumière)
EMVA report for Basler Ace

## Slide 29: En resumé : Marché CCD / CMOS (en révolution…)
Marché CMOS : webcam, industriel, appareil de photo, caméscope
Marché CCD : scientifique
Caméscope Sony HDR-CX700.
Capteur CMOS 1/2.8 6 MégaPixels

## Slide 30: Capteurs couleur: buts
Inspection des couleurs
  Bien que bon nombres d’applications n’utilisent que des images en niveau de gris, l’utilisation de la couleur est parfois nécessaire (reconnaissance d’objets de différentes couleurs, etc...)
Perceptions des couleurs.
  Combinaison de 3 couleurs fondamentales

## Slide 31: Capteurs d’images couleurs
Color Filter Array (CFA) (dont Bayer filter)
  Chaque pixel du CCD est recouvert d’un filtre soit rouge, vert ou bleu. La densité de filtres verts est plus importante, vu la sensibilité spectrale de l’oeil à cette longueur d’onde.
  L’image est reconstituée à partir des images rouges, vertes et bleues entrelacées par interpolation
Avantages/désavantages
  Solution compacte
  Perte de la résolution spatiale
  Temps de calcul additionnel
Sony ICX665, 3.45um pixsize

## Slide 32: Capteurs d’images couleurs
3-CCDs
  A l’aide d’un prisme et de filtres dichroïques, les 3 images rouges, vertes et bleues sont prises simultanément par trois capteurs indépendants.
Avantages/Désavantages
  Pas de pertes de résolution
  Plus cher et moins compact

## Slide 33: Capteurs d’images couleurs
Utilisation des propriétés d’absorptions du Silicium en fonction de la longueur d’onde
  Chaque pixel peut se décomposer en trois couches photosensibles, chacune ayant une différente sensibilité spectrale.
  Technologie X3 de chez Foveon
Avantages/Désavantages
  Pas de pertes de résolution
  Compacts
  Encore peu utilisé...
color CMOS sensors

## Slide 34: Représentation des couleurs
Système RGB (Red, Green, Blue)
  Chaque couleur peut s’exprimer comme une combinaison linéaire de 3 couleurs fondamentales:
    Rouge: 700 nm
    Vert: 546.1 nm
    Bleu: 435.8 nm
  Couleur C:
    Pour représenter certaines couleurs, les coefficients r, g et b peuvent être négatifs !

## Slide 35: Représentation HSV
La couleur d’un pixel :
  Son intensité (ou luminance) (Value V)
  Sa teinte ou couleur dominante (Hue H)
  Sa pureté ou saturation (Saturation S)
  Bien que cette description n’est pas plus complète que le système RGB, elle est plus proche de notre perception visuelle !

## Slide 36: Diagramme de chromaticité
CIE (1931): y vs x
Les couleurs sur le contour de la courbe ont une pureté idéale (saturation)
Les couleurs de type « pastel » sont à l’intérieur de la courbe.
Le point (1/3, 1/3) est le blanc.
Longueur d’onde ou couleur dominante: on trace sur le diagramme la droite passant par le point représentant le blanc, et le point représentant la couleur d’intérêt. L’intersection avec le contour nous donne la couleur dominante

## Slide 37: Caméras
Discrétisation du champ de vue (FOV)
Résolution: plus petite variation mesurable
 taille d’un pixel sur l’espace objet ou FOV
Résolution (Rm) = Taille FOV / nb de pixel (en mm/pixel ou um/pixel)
Ne dépend pas de l’optique !!
Il faut calculer Rm dans les deux axes de la caméras : ResX, ResY ensuite choisir la caméra judicieusement

## Slide 38: Caméras
Si on voulait déterminer la présence d’un perçage, 1 pixel serait trop risqué (bruit)
 «Plus petit défaut» >= 2 pixels
Ainsi le choix de la résolution de la caméra est donné par le plus petit détail (PPD) à détecter
Attention: détecter ≠ mesurer

## Slide 39: Caméras
Quelques dimensions standardisées
  640 x 480 pixels (VGA)
  800 x 600
  1280 x 1024
  1600 x 1200
  1920 x 1080 (HD)
  2500 x 2000
Ensuite plus de règles!  voir le catalogue
  2454 x 2056, 3840 x 2748, 4608 x 3288, 5120 x 5120
Issues de la TV
Ratio 4:3

## Slide 40: Caméras
Paramètres guidant la sélection des caméras
  Nombre de pixels: (Image Resolution)
  Taille du pixel (pixel size, pitch) ou taille de l’imageur
Selon le plus petit défaut (PPD) à détecter

## Slide 41: Taille des capteurs
Caméras industrielles
Notes: The physical size of the sensor is another factor that affects your camera choice. This figure shows the sensor size dimensions for standard 1/3 Inch, ½ Inch, and 2/3 Inch sensors. Notice that the names of sensors do not accurately reflect their dimensions.

## Slide 42: Taille des capteurs
Formats des appareils photo « grand public »
Notes: The physical size of the sensor is another factor that affects your camera choice. This figure shows the sensor size dimensions for standard 1/3 Inch, ½ Inch, and 2/3 Inch sensors. Notice that the names of sensors do not accurately reflect their dimensions.

## Slide 43: Taille des capteurs
Les tailles des capteurs suivent de moins en moins les standards
Il est recommandé d’utiliser
  Taille capteur = nombre de pixels x taille de pixels

## Slide 44: Camera Sensors
Les capteurs des cameras sont fabriqués avec des résolutions image standardisées
Exemples de résolutions standard :
Nouveaux capteurs ne suivent plus les standards «TV»:
  4608 x 3288, 2048 x 2048, 2048 x 1088
Nombre de pixels
640 x 480 (VGA)
768 x 576
1280 x 1024
1600 x 1200
1920 x 1080
2500 x 2048
Notes: If your required sensor resolution does not correspond to a standard sensor resolution, choose a camera whose sensor resolution is greater than your requirement, or use multiple cameras to achieve the desired resolution.

## Slide 45: Camera linéaires et cameras matricielles
Camera matricielle
Scanne une zone de pixels à la fois
  Acquisition plus lente
Acquière l’image entière
  Moins de process
Moins cher
Utilisées dans la plupart des applications
Caméras linéaire
Scanne une ligne à la fois
  Acquisition rapide
Il faut reconstruire l’image
  Plus de process
Plus cher (volume moindre)
Indiqué pour des objets en déplacement ou en rotation
Camera matricielle
Camera linéaire

## Slide 46: Protocoles digitaux
BW (net) | 255, 510 ou 850 MB/s VGA@870fps (base) | 100 MB/s VGA@340fps | 800 MB/s VGA@2700fps | 350 MB/s VGA@1100fps
Câble | 10 m | 100 m | >100m | 8 m
Pro | BW PoCL | Gen<I>Cam Coût PoE | BW PoCXP | Coût Gen<I>Cam
Contre | Coût (Framegrabber+ Cable) Sans Gen<i>Cam | Timing CPU load | Coût (Fgrab) | Longueur

## Slide 47: Protocoles digitaux
From www.ptgrey.com

## Slide 48: Protocoles en développement
Nbase-T: (http://www.nbaset.org/)
BCON: Propriétaire Basler (http://www.baslerweb.com)
PCIe: Ximea (https://www.ximea.com/en/pci-express-camera/pci-express-camera)
CameraLinkHS: (https://www.visiononline.org/vision-standards-details.cfm?id=159&type=10)
  GenICam
  1200-10’000 MB/s