## Slide 1
DA: Programmation
Vision Industrielle I & II
Yuri López de Meneses

## Slide 2
Steps de Contrôle de Flux

## Slide 3
Steps de Contrôle de Flux
Halt:
  Wait: Attente pendant un certain temps (en ms)
  Pause: Arrête le projet. La commande Run (associée à un bouton) poursuit avec le step suivant
  Restart: Recommence le projet avec Reset
  Terminate: Arrête le projet et l’exécution dans la plateforme.
Loop: Repeat…until
Break: end loop
Continue: saut au début du loop
Infinite loop

## Slide 4
Steps de Contrôle de Flux
Condition: IF
Switch: Multiple branches

## Slide 5
Steps Contrôle de Flux
Status:
  Collecte les résultats PASS/FAIL des différentes branches
  Il est recommandé de garder un Status à la fin du loop principal
  On peut y définir multiples conditions et les monitorer individuellement (p.ex. catégories de défaut)
  Catégories: True, False, No Result (condition pas encore évaluée)

## Slide 6
Steps de Contrôle de Flux
Error:
  Throws an error message and jumps to Status step.

## Slide 7
Variables
Notes: Les variables sont locales au flowchart dans lequel elles sont crées. Celles crées dans le MainFlowchart peuvent être considérées comme des variables globales et celles dans un subflowchart (cf. section suivante) comme locales à celui-ci.

## Slide 8
Variables
=début de boucle
=«boule» en début de flowchart
Notes: Les arrays sont des tableau 1D, ou plutôt des listes, dans le sens où ils ont une taille variable (on peut ajouter et enlever des éléments)
Les variables persistantes sont sauvegardés en disque. Ainsi au prochain démarrage on retrouve leur dernière valeur. On peut les persister par recette (cf. gestion de variantes plus loin dans le document)
Reset Point:
InspectionStart: En début de la boucle principale (i.e. à chaque nouvelle pièce)
FlowchartStart: Au début du flowchart, i.e. la «boule» d’entrée.

## Slide 9
Subflowcharts
Vous pouvez créer des fonctions (blocs de code réutilisables) appelés subflowcharts
Comme les fonctions des langages structurés, les subflowcharts possèdent:
  Des arguments (inputs) associés aux variables externes au subflowchart
  Des steps
  Des steps de flux
  Des résultats (outputs) qui sont récupérables externement
Création:
  Right-ClickAdd StepFlowcharts
  Ou MenuFlowchartManage Flowcharts
Icône avec barres

## Slide 10
Subflowcharts
Éditer:
  Double Click dans la boîte
  ou right-click dans le panneau flowchart
Nom du subflowchart edité
Définition des arguments (variables d’entrée)
Définition des résultats
(variables de sortie)
Steps du subflowchart

## Slide 11
Subflowchart
Définir arguments:
  Créer (add) des arguments, avec
    Nom de l’argument
    Type:
    Valeur par défaut
    Description: texte explicatif.

## Slide 12
Subflowcharts
Les steps internes sont configurés par rapport aux arguments
  Ex.: Flowchart.InputImage

## Slide 13
Subflowchart
Définir résultats:
  Similaire aux arguments
  Définition des résultats en fonction des variables internes

## Slide 14
Subflowcharts
Appel dans main flowchart (connexion arguments et résultats)
  Associer à chaque argument une variable ou valeur

## Slide 15
Subflowcharts
Appel dans main flowchart (connexion arguments et résultats)
  Les résultats sont appelables comme MyFunction.<NomduResultat>

## Slide 16
Subflowchart
Réutilisation: Manage flowcharts
  Ajouter multiples fois dans le projet
  Move to library: Sauver dans votre installation; disponible pour d’autres projets.
  Export/Import: Transférer d’un PC à un autre
  Vous pouvez créer votre propre librairie de fonctions!

## Slide 17
Fonctions
Dans les formules
  Ex: Calcul de l’aire totale des blobs
    SUM(SELECT(Blobs.BlobFound,Item.Area))
Fonctions disponibles
Exp, Log, Min, Max…
Contains, ElementAt, IndexOf, Average, Min, Max…
BAND, BNOT, BOR, BXOR
AND, INRANGE, NOT, XOR, …
IF, POINT(), FIXTURE(), IMAGE(),…
CONCAT, SUBSTRING, LENGTH, INDEXOF…
ANGLE, DISTANCE, TRANSFORMCOORD, PI, COS, SIN…

## Slide 18
Fonctions
Exemple:
Soit une liste de points: (ici crée programmatiquement)
liste=[ POINT(1.1,2.2), POINT(3.3,4.4), POINT(5.5,6.6) ]
Crée une liste de strings avec les données de chaque point:
Stringarray = {SELECT(Variables.liste.Points, CONCAT("X=", Item.X, ",","Y=",Item.Y,";"))}
Cree un string concaténant la liste de strings précédente:
Message = {ARRAYTOSTRING(Variables.Stringarray)}
Stringarray
X=1.1,Y=2.2;
X=3.3,Y=4.4;
3 X=5.5,Y=6.6;
Variables.message
"X=1.1,Y=2.2;X=3.3,Y=4.4;X=5.5,Y=6.6;"

## Slide 19
Fonctions
Array
[ ] : Création d’array. Separateur virgule
COUNT(SourceArray)
AVERAGE(SourceArray) … SUM(),MIN(),MAX()
AVERAGE(SourceArray, Expression)
SELECT(SourceArray, Expression): retourne liste appliquant expression à chaque élément de source
FILTER(SourceArray,Condition,Expression)
ORDERBY(SourceArray,Expression)
DISTINCT(SourceArray): élimine doublons
ALL(SourceArray,Condition): retourne true si vrai pour tous éléments

## Slide 20
Fonctions
Array Keywords
Index: Se réfère à l’index de l’élément
  {FILTER(Variables.ArrayData, Index MOD 2)} retourne éléments 1,3,5..
Item: Se réfère à la valeur de l’élément
  {SELECT(BlobAnalysis.BlobFound, Item.Area)}
ItemCount: Se réfère au nombre d’éléments
  {SUM(Variables.NumericArray, 1, ItemCount - 5)}

## Slide 21
Fonctions
Miscellaneous
IF(«Condition», «TrueValue», «FalseValue»)
CHECKVALID(«Value», «DefaultValue»)
IMAGE(ImageName)
  IMAGE("Image001.bmp")
POINT(X,Y) or POINT(Fixture)
FIXTURE(X,Y,Angle) or FIXTURE(Point,Angle)
CURRENTPROJECT()

## Slide 22
Fonctions
Trigonometric
ANGLE(StartPoint,EndPoint)
DISTANCE(StartPoint,EndPoint)
TRANSFORMCOORDINATES(…)
  TRANSFORMCOORDINATES(POINT(Camera.Image.SizeX/2, Camera.Image.SizeY/2), PixelToAbsolute, Camera.Image)
  retourne coordonnées world du pixel central de l’image
TRANSFORMZ(): convertit intensité en coordonée Z (3D)
ATAN2(Y,X)

## Slide 23
CustomSteps
Possibilité d’intégrer des DLLs en C#
Appel à fonctionnalités externes (p.ex. autres librairies)

## Slide 24
CustomSteps
Importation
Ouvrir fichier *.das

## Slide 25
CustomSteps
Utilisation
Comme un step normal

## Slide 26
Gestion des variantes

## Slide 27
Changement de projets
Ferme projet et ouvre un autre
  Prend un certain temps
  Fermeture communications

## Slide 28
Recettes
On peut utiliser le même projet avec différents jeux de paramètres (= recipes)
  Déclarer les variables concernées «persistantes par recette»
  Les utiliser où il correspond

## Slide 29
Recettes
  Dans signet Recipes on peut voir/changer les valeurs des variables par recette

## Slide 30
Recettes
On peut programmatiquement créer une recette et changer de recette (par nom ou ID) ou l’effacer
SavePersistentData sauvegarde toutes les données persistantes

## Slide 31
Recettes
Des fonctions permettent d’obtenir la recette en cours, liste des recettes, et autres:

## Slide 32
Reconfigure
Permet de redéfinir programmatiquement des paramètres «non-simples» de certains steps
p.ex. Modèles dans ModelFinder, ROIs
Cas d’emploi: Ajouter un modèle si la pièce ne correspond à aucun des autres

## Slide 33
Reconfigure
Ex: Reconfigure sur quelle image on cherche le modèle