## Slide 1: Events
Notes: This slide should feature the main topic title as well as any slightly more specific subtitle that may help identify the topic when displayed to students.
For example:
Title: DVT ActiveX Controls
Subtitle: How to build a DVT enabled ActiveX application.

## Slide 2: Events
Occurrence d’un signal ou condition dans le temps
Générateurs d’Events:
  Acquisition d’Image: déclenche le cycle de traitement
  Presser un bouton (Button)
  Fonction Event: événements définis par l’utilisateur
  Fonction SetEvent: déclenche des events soft
  Fonction Chronomètre (Timer)
Consommateurs d’Events
  Données datées (clocked data)
    Count(), ShiftRegister(), LatchImage(), Latch()
  Communications
    Write*(), Read*()

## Slide 3: La function Event (évènement) provoque une mise-à-jour des cellules dépendantes lors de certains évènements.
Les “Events”
Notes: Like Light Meter function in Checkpoint

## Slide 4: Events
Fonction Event
  Argument
    Source du déclencheur
      Erreurs
      Changement d’état
      Trigger manuel
      Entrées discrètes
      Port série
      Déclencheur software
    Manuel: écoute les déclencheurs aussi lorsque la caméra est offline

## Slide 5: Events
Exemples de déclencheurs
  33: Online/offline
  35: Projet (job) chargé
  39: Fin de cycle
    Note: Double activation lorsqu’on est offline
  49-58: Entrées discrètes (qui doivent être configurées comme trigger)
  65: Serial port1: déclenche à la réception de données
  80-87: Soft: déclenché par
    bouton,
    chronomètre (timer),
    commande externe (Native command),
    fonction SetEvent()

## Slide 6: Events
Résultats: Structure Event
  Ou Error si argument (numéro de l’event) incorrecte.
  Event vaut 1 lorsqu’il est activé

## Slide 7: Events
Fonction SetEvent()
Déclenche un event (soft) quand la cellule est exécutée
Utilisation
  SetEvent(32): Manual trigger
  SetEvent(80 à 87): Soft trigger 0 à 7
  Résultat: la valeur du trigger.

## Slide 8: Events
Bouton
  Graphiques  commandes  Button()
Chronomètres
  Communications  Heure/Horloge  Timer()

## Slide 9: Events
Dépendances entre cellules
  Affichage des niveaux de dépendance (F11)
    Qui dépend de x?
    De qui dépend x?

## Slide 10: Events
Consommateurs d’events
  Count(Event, ValMax, Reset, ValReset)
    Compte les nombre de fois que l’event est actif.
  Accumulate (Event, Value, Reset, Preset )
    Accumule (sommatoire) une valeur à chaque event
  LatchImage (Image, Fixture, Region, Event, Show )
    Mémorise une image dans la cellule
  Latch (Event, Value )
    Mémorise valeur dans la cellule
  ShiftRegister (Event,Value, NumberofSteps, Reset )
    Mémorise valeur dans registre à decalage, c.à.d. une liste
  WriteImageFTP (Event ,Host, User, Pwd, Image, Filename,…)
    Ecrit une image à chaque event

## Slide 11: Boucle/Loop

## Slide 12: Events
Boucle (loop) dans Cognex Insight

## Slide 13: Events
Eléments d’une boucle
  Repeat(): Lors d’un event, répète un bloc de cellules pendant un nombre d’iterations. Voir aussi RepeatUntil()
  GetLoopCount(): Compteur de boucle; doit être dans le bloc et utilisé pour itérer à travers les éléments d’une liste de résultats
  ShiftRegister(): Stocke les résultats de chaque itération dans une liste, car autrement ils seraient écrasés.
  Partie graphique:
    Plot*(): Génère un dessin basé sur les résultats de l’itération, car on ne peut pas rendre permanents les overlays implicites aux fonctions du bloc.
    StoreData(): Stocke les overlays de chaque itération.
    PlotData(): Doit être à l’extérieur du bloc. Redessine les overlays graphiques stockés.

## Slide 14: Exercices

## Slide 15: Events
Exercice 1
  Afficher un compteur du nombre d’inspections
  Ajouter un bouton pour remettre à zéro le compteur
    Directement sans event
  Remettre à zéro le compteur aussi lors du chargement du projet
    Doit fonctionner par le bouton précédent aussi.

## Slide 16: Events
Exercice 2
  Sur l’exercice 1, ajouter un bouton pour voir une copie figée (dernière valeur) du compteur d’inspection lorsque l’on presse.
    Ajouter un bouton
    Créer un event soft
    «Latcher» la valeur du compteur

## Slide 17: Events
Exercice 3
  Détection de changement (défaut) par comparaison avec la première image du lot
    «Latcher» l’image de référence au chargement du projet
    Différence (soustraction) entre image acquise et image de référence

## Slide 18: Events
Exercice 4
  Comme exercice 2, mais figer le compteur d’inspection lorsqu’on presse un poussoir sur le boîtier E/S.
    Générer un event par ligne d’entrée discrète
    «Latcher» la valeur du compteur sur cet event.

## Slide 19: Events
Exercice 5
  Comme exercice 2, mais figer le compteur d’inspection lorsqu’on envoie un event par TCP/IP (commande Native SW*)
    Générer un event par TCP/IP. Vous pouvez utiliser les applications CogSendEvent.jar ou Hercules.exe
    «Latcher» la valeur du compteur sur cet event.